## Slide 1: EKOBLOQ
JORGE GUTIÉRREZ - GUTRAM
Greentech new inn
Bloques prefabricados con áridos reciclados para la estabilización y renaturalización de taludes

## Slide 2: Contexto
La estabilización de taludes en infraestructuras viarias se basa mayoritariamente en soluciones rígidas e inertes, intensivas en materiales vírgenes.
Estas soluciones garantizan la estabilidad estructural, pero generan impacto paisajístico, elevada huella de carbono y mantenimiento recurrente.
Paralelamente, existe una elevada generación de residuos industriales con limitadas opciones de valorización, que acaban mayoritariamente en vertedero.
Actualmente no existe una solución ampliamente implantada que combine estabilidad estructural, integración ambiental y uso de materiales reciclados.

## Slide 3: ¿Qué es EKOBLOQ?
EKOBLOQ es un sistema modular de bloques prefabricados de hormigón.
Fabricados con ≥ 30% de áridos reciclados procedentes de RCD y sudproductos industriales.
Diseñados para cumplir doble función:
  Estabilidad estructural del talud.
  Soporte para revegetación con especies autóctonas.
¿Qué lo hace diferente?
El bloque integra desde el diseño funciones estructurales, drenaje y sustrato vegetal.
No es un revestimiento: es una solución estructural bio-integrada.

## Slide 4: Objetivos y resultados
Objetivos principales
  Validar un sistema estructural de estabilización de taludes fabricado con áridos reciclados, comparable a soluciones convencionales.
  Integrar funciones estructurales y ecológicas en un único elemento prefabricado.
  Reducir las necesidades de mantenimiento mediante revegetación pasiva con especies autóctonas.
Resultados esperados:
  Reducción de la huella de carbono de hasta un 30% frente a soluciones tradicionales de contención.
  Incremento del 25-40% de cobertura vegetal en taludes estabilizados.
  Obtención de un diseño técnico transferible para su aplicación en otras infraestructuras viarias.

## Slide 5: Estado del proyecto, colaboración y financiación
Proyecto en fase de diseño conceptual y validación, apoyado en la experiencia previa de GUTRAM en bloques autoportantes con materiales reciclados.
El desarrollo de EKOBLOQ se realiza en colaboración con Hormigones Vascos, Aclima, SUDS Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible y Basoinsa, aportando capacidades complementarias en materiales, sostenibilidad, drenaje y renaturalización.
El proyecto contempla un proceso completo de diseño, ensayo y validación en un tramo piloto, con seguimiento estructural y ecológico.
Programa de financiación
Proyecto apoyado por el programa Iv25-Diputación Foral de Bizkaia.
Enfoque orientado a la validación técnica, la evaluación comparativa y transferencia a la red viaria.

## Slide 6: ¡GRACIAS!